Формулирование заказа

Пример записи обозначения электродвигателя, мощностью 0,25 кВт, синхронной частотой 3000 об/мин, напряжением 220/380 В, на частоту сети 50 Гц, климатического исполнения У3, конструктивного исполнения IM2081, с диаметром расположения резьбовых отверстий – 115 мм.

«Двигатель АИР56В2У3, 220/380 В, 50 Гц, IM2081, FF115»

Для двигателей с крепительным фланцем при заказе необходимо указывать в конце записи условное обозначение диаметра расположения отверстий крепительного фланца:

FF – фланец с гладкими отверстиями (100, 115, 130, 165);

FT – фланец с резьбовыми отверстиями (65, 75, 85, 100, 115, 130).

Условное обозначение двигателей:

- АИ - наименование серии.

- Р или С - вариант привязки мощности к высоте оси вращения.

- Е - обозначение однофазных двигателей.

- 56, 63, 71, 80 - габарит.

- А, В - условное обозначение длины сердечника.

- 2, 4, 6 - число полюсов.

- Б - обозначение двигателей со встроенной температурной защитой.

- У3, У2, Т2 - климатическое исполнение и категория размещения.

141734 Россия, Московская область,

г. Лобня, ул. Краснополянский тупик д.2

www.moselect.ru                   e-mail: td@moselect.ru

| Тел/факс: | Отдел сбыта (495) 577-75-36, (495) 577-75-35, (495) 577-78-48 |
| --- | --- |

«Мосэлектромаш»

Электродвигатели асинхронные

общего назначения односкоростные

трёхфазные и однофазные

| Климатическое исполнение | У3, У2, Т2 по ГОСТ 15150 |
| --- | --- |
| Режим работы | S1 по ГОСТ Р 52776-2007 |
| Степень защиты | IP 54, IP 55 по ГОСТ 17494 |
| Исполнение по монтажу | IM1081, IM2081, IM2181, IM3081, IM3681 по ГОСТ 2479 |
| Напряжение сети | 220 В, 380 В, 220/380 В, и другие напряжения (40 В, 127/220 В, 380/660 В, 440 В) |
| Частота сети | 50 Гц, 60 Гц. |

Электродвигатели асинхронные трёхфазные общего назначения

Таблица 1. Технические данные электродвигателей типа АИС (привязка мощности к высоте оси вращения по варианту II по ГОСТ 51689-2000).

| Тип двигателя | PН | IН* | n | МН | КПД | Cosf | IП/IН | МП/МН | ММ/МН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вт | А | об/мин | Н*м | % | о. е. | о. е. | о. е. | о. е. |
| 2p = 2, синхронная частота вращения 3000 об/мин |
| АИС 56 А2 | 90 | 0,30 | 2700 | 0,32 | 60 | 0,75 | 4,5 | 2,2 | 2,2 |
| АИС 56 В2 | 120 | 0,39 | 2700 | 0,42 | 60 | 0,75 | 4,5 | 2,2 | 2,2 |
| АИС 63 А2 | 180 | 0,52 | 2730 | 0,63 | 68 | 0,78 | 5,0 | 2,2 | 2,2 |
| АИС 63 В2 | 250 | 0,70 | 2730 | 0,87 | 69 | 0,79 | 5,0 | 2,2 | 2,2 |
| АИС 71 А2 | 370 | 0,91 | 2730 | 1,29 | 72 | 0,86 | 5,0 | 2,2 | 2,2 |
| АИС 71 В2 | 550 | 1,31 | 2730 | 1,92 | 75 | 0,85 | 5,0 | 2,2 | 2,2 |
| АИС 80 А2 | 750 | 1,75 | 2820 | 2,54 | 78 | 0,83 | 6,0 | 2,1 | 2,2 |
| АИС 80 В2 | 1100 | 2,55 | 2800 | 3,75 | 79 | 0,83 | 6,0 | 2,1 | 2,2 |
| 2p = 4, синхронная частота вращения 1500 об/мин |
| АИС 56 А4 | 60 | 0,27 | 1350 | 0,42 | 53 | 0,63 | 4,5 | 2,3 | 2,2 |
| АИС 56 В4 | 90 | 0,42 | 1350 | 0,64 | 55 | 0,6 | 4,5 | 2,3 | 2,2 |
| АИС 63 А4 | 120 | 0,44 | 1350 | 0,85 | 63 | 0,66 | 5,0 | 2,3 | 2,2 |
| АИС 63 В4 | 180 | 0,63 | 1350 | 1,27 | 64 | 0,68 | 5,0 | 2,3 | 2,2 |
| АИС 71 А4 | 250 | 0,83 | 1320 | 1,81 | 68 | 0,67 | 5,0 | 2,3 | 2,2 |
| АИС 71 В4 | 370 | 1,18 | 1320 | 2,68 | 68 | 0,70 | 5,0 | 2,3 | 2,2 |
| АИС 80 А4 | 550 | 1,68 | 1350 | 3,89 | 71 | 0,70 | 5,5 | 2,2 | 2,2 |
| АИС 80 В4 | 750 | 2,03 | 1350 | 5,31 | 75 | 0,75 | 5,5 | 2,2 | 2,2 |
| 2p = 6, синхронная частота вращения 1000 об/мин |
| АИС 63 А6 | 90 | 0,59 | 850 | 1,01 | 40 | 0,58 | 3,0 | 1,6 | 1,8 |
| АИС 63 В6 | 120 | 0,75 | 850 | 1,35 | 42 | 0,58 | 3,0 | 1,6 | 1,8 |
| АИС 71 А6 | 180 | 0,69 | 920 | 1,87 | 59 | 0,67 | 3,5 | 1,7 | 1,9 |
| АИС 71 В6 | 250 | 0,90 | 920 | 2,60 | 63 | 0,67 | 3,5 | 1,9 | 2,2 |
| АИС 80 А6 | 370 | 1,25 | 930 | 3,80 | 67 | 0,67 | 4,0 | 2,0 | 2,2 |
| АИС 80 В6 | 550 | 1,71 | 930 | 5,65 | 70 | 0,70 | 4,0 | 2,1 | 2,1 |

* значение токов приведено для напряжения питания 380 В.

Для заметок

Электродвигатели специального назначения

Кроме стандартных электродвигателей завод выпускает большое количество специальных электродвигателей, имеющих следующие отличительные особенности:

- встроенная температурная защита (установка в обмотку термореле или терморезисторов);

- конструкция выходного конца вала по чертежам заказчика;

- усиленные подшипниковые узлы (подшипниковые гнёзда армированы стальными втулками, установка подшипников большего габарита);

- подшипники по требованиям заказчика (SKF, радиально-упорные, с высокотемпературной смазкой);

- балансировка ротора по классу точности 1 или 2, ГОСТ 22061-76;

- для привода осевых вентиляторов;

- для работы при повышенной температуре окружающей среды;

- на нестандартную мощность;

- на нестандартные напряжения;

- для работы в составе частотно-регулируемого электропривода.

Завод готов рассмотреть возможность изготовления электродвигателей по любым требованиям заказчика и выполнить их в приемлемых пределах соотношения цена-качество.

Таблица 2. Технические данные электродвигателей типа АИР (привязка мощности к высоте оси вращения по варианту I по ГОСТ 51689-2000).

| Тип двигателя | PН | IН* | n | МН | КПД | Cosf | IП/IН | МП/МН | ММ/МН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вт | А | об/мин | Н*м | % | о. е. | о. е. | о. е. | о. е. |
| 2p = 2, синхронная частота вращения 3000 об/мин |
| АИР 56 А2 | 180 | 0,52 | 2730 | 0,63 | 68 | 0,78 | 5,0 | 2,2 | 2,2 |
| АИР 56 В2 | 250 | 0,70 | 2730 | 0,87 | 69 | 0,79 | 5,0 | 2,2 | 2,2 |
| АИР 63 А2 | 370 | 0,91 | 2730 | 1,29 | 72 | 0,86 | 5,0 | 2,2 | 2,2 |
| АИР 63 В2 | 550 | 1,31 | 2730 | 1,92 | 75 | 0,85 | 5,0 | 2,2 | 2,2 |
| АИР 71 А2 | 750 | 1,75 | 2820 | 2,54 | 78 | 0,83 | 6,0 | 2,1 | 2,2 |
| АИР 71 В2 | 1100 | 2,55 | 2800 | 3,75 | 79 | 0,83 | 6,0 | 2,1 | 2,2 |
| 2p = 4, синхронная частота вращения 1500 об/мин |
| АИР 56 А4 | 120 | 0,44 | 1350 | 0,85 | 63 | 0,66 | 5,0 | 2,3 | 2,2 |
| АИР 56 В4 | 180 | 0,63 | 1350 | 1,27 | 64 | 0,68 | 5,0 | 2,3 | 2,2 |
| АИР 63 А4 | 250 | 0,83 | 1320 | 1,81 | 68 | 0,67 | 5,0 | 2,3 | 2,2 |
| АИР 63 В4 | 370 | 1,18 | 1320 | 2,68 | 68 | 0,70 | 5,0 | 2,3 | 2,2 |
| АИР 71 А4 | 550 | 1,68 | 1350 | 3,89 | 71 | 0,70 | 5,5 | 2,2 | 2,2 |
| АИР 71 В4 | 750 | 2,03 | 1350 | 5,31 | 75 | 0,75 | 5,5 | 2,2 | 2,2 |
| 2p = 6, синхронная частота вращения 1000 об/мин |
| АИР 56 А6 | 90 | 0,59 | 850 | 1,01 | 40 | 0,58 | 3,0 | 1,6 | 1,8 |
| АИР 56 В6 | 120 | 0,75 | 850 | 1,35 | 42 | 0,58 | 3,0 | 1,6 | 1,8 |
| АИР 63 А6 | 180 | 0,69 | 920 | 1,87 | 59 | 0,67 | 3,5 | 1,7 | 1,9 |
| АИР 63 В6 | 250 | 0,90 | 920 | 2,60 | 63 | 0,67 | 3,5 | 1,9 | 2,2 |
| АИР 71 А6 | 370 | 1,25 | 930 | 3,80 | 67 | 0,67 | 4,0 | 2,0 | 2,2 |
| АИР 71 В6 | 550 | 1,71 | 930 | 5,65 | 70 | 0,70 | 4,0 | 2,1 | 2,1 |

Электродвигатели асинхронные однофазные общего назначения

Электродвигатели асинхронные однофазные общего назначения с рабочим конденсатором (CP), номинальное напряжение 220 В частоты 50 Гц. Рабочий конденсатор с номинальным напряжением 450 В.

Электродвигатели могут поставляться в следующих комплектациях:

- с конденсаторной коробкой и конденсатором**;

- без конденсаторной коробки и без конденсатора;

- с конденсатором, закреплённым на корпусе двигателя.

** кроме двигателей типов АИСЕ80В2, АИСЕ80А4, АИРЕ71В2, АИРЕ71А4.

Таблица 3. Технические данные электродвигателей типа АИС (привязка мощности к высоте оси вращения по варианту II по ГОСТ 51689-2000).

| Тип двигателя | PН | IН | n | СР | КПД | Cosf | IП/IН | МП/МН | ММ/МН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вт | А | об/мин | мкФ | % | о. е. | о. е. | о. е. | о. е. |
| 2p = 2, синхронная частота вращения 3000 об/мин |
| АИСЕ 56 А2 | 90 | 0,78 | 2820 | 5 | 55 | 0,96 | 3,5 | 0,3 | 1,4 |
| АИСЕ 56 В2 | 120 | 1,05 | 2840 | 6 | 60 | 0,98 | 3,5 | 0,4 | 1,4 |
| АИСЕ 63 А2 | 180 | 1,28 | 2880 | 8 | 65 | 0,98 | 3,5 | 0,4 | 1,4 |
| АИСЕ 63 В2 | 250 | 1,86 | 2840 | 12 | 65 | 0,94 | 3,5 | 0,4 | 1,4 |
| АИСЕ 71 А2 | 370 | 2,9 | 2870 | 16 | 65 | 0,88 | 3,5 | 0,4 | 1,6 |
| АИСЕ 71 В2 | 550 | 3,6 | 2820 | 16 | 72 | 0,97 | 3,5 | 0,4 | 1,6 |
| АИСЕ 80 А2 | 750 | 6,9 | 2800 | 16 | 61 | 0,81 | 4,7 | 0,3 | 1,6 |
| АИСЕ 80 В2 | 1100 | 7,0 | 2760 | 30 | 72 | 0,99 | 4,7 | 0,3 | 1,5 |
| 2p = 4, синхронная частота вращения 1500 об/мин |
| АИСЕ 56 А4 | 60 | 0,68 | 1420 | 4 | 44 | 0,91 | 3,0 | 0,5 | 1,8 |
| АИСЕ 56 В4 | 90 | 0,96 | 1420 | 5 | 47 | 0,91 | 3,0 | 0,4 | 1,8 |
| АИСЕ 63 А4 | 120 | 1,30 | 1420 | 6 | 50 | 0,86 | 3,0 | 0,3 | 1,6 |
| АИСЕ 63 В4 | 180 | 1,65 | 1400 | 8 | 57 | 0,87 | 3,0 | 0,4 | 1,6 |
| АИСЕ 71 А4 | 250 | 2,1 | 1400 | 8 | 61 | 0,88 | 3,0 | 0,4 | 1,6 |
| АИСЕ 71 В4 | 370 | 2,9 | 1400 | 10 | 65 | 0,90 | 3,0 | 0,4 | 1,6 |
| АИСЕ 80 А4 | 550 | 3,7 | 1380 | 20 | 69 | 0,98 | 3,5 | 0,4 | 1,6 |

Габаритные размеры двигателей с конденсаторной коробкой

Рис. 6. Электродвигатели с конденсаторной коробкой.

Таблица 7. Габаритные размеры двигателей с конденсаторной коробкой.

| Тип | Габаритные размеры, мм |
| --- | --- |
|  | H | HD |
| АИСЕ56 | 56 | 151 |
| АИРЕ56 | 56 | 151 |
| АИСЕ63 | 63 | 158 |
| АИРЕ63 | 63 | 164 |
| АИСЕ71 | 71 | 172 |
| АИРЕ71 | 71 | 199 |
| АИСЕ80 | 80 | 208 |

Остальные размеры соответствуют трёхфазным электродвигателям.

Рис. 5. Электродвигатели монтажного исполнения – IM3681, IM3682.

Таблица 7. Размеры фланцев FT (с резьбовыми отверстиями).

| Тип двигателя | Обозначение фланца | Размеры фланца для исполнений IM 2181, IM 3681, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | М | N | P | S | T |
| АИР56 АИС56 АИС63 | FT 65 | 65 | 50 | 77 | M5 | 2,5 |
|  | FT 75 | 75 | 60 | 87 | M5 | 2,5 |
|  | FT 85 | 85 | 70 | 98 | M6 | 2,5 |
|  | FT 100 | 100 | 80 | 112 | M6 | 3,0 |
| АИР63 АИС71 | FT 75 | 75 | 60 | 87 | M5 | 2,5 |
|  | FT 85 | 85 | 70 | 97 | M6 | 2,5 |
|  | FT 100 | 100 | 80 | 110, 120 | M6 | 3,0 |
|  | FT 115 | 115 | 95 | 127 | M8 | 3,0 |
| АИР71 АИС80 | FT 85 | 85 | 70 | 105 | M6 | 2,5 |
|  | FT 100 | 100 | 80 | 120 | M6 | 3,0 |
|  | FT 115 | 115 | 95 | 140 | M8 | 3,0 |
|  | FT 130 | 130 | 110 | 160 | M8 | 3,5 |

Таблица 4. Технические данные электродвигателей типа АИР (привязка мощности к высоте оси вращения по варианту I по ГОСТ 51689-2000).

| Тип двигателя | PН | IН | n | СР | КПД | Cosf | IП/IН | МП/МН | ММ/МН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вт | А | об/мин | мкФ | % | о. е. | о. е. | о. е. | о. е. |
| 2p = 2, синхронная частота вращения 3000 об/мин |
| АИРЕ 56 А2 | 180 | 1,28 | 2880 | 8 | 65 | 0,98 | 3,5 | 0,4 | 1,4 |
| АИРЕ 56 В2 | 250 | 1,86 | 2840 | 12 | 65 | 0,94 | 3,5 | 0,4 | 1,4 |
| АИРЕ 63 А2 | 370 | 2,9 | 2870 | 16 | 65 | 0,88 | 3,5 | 0,4 | 1,6 |
| АИРЕ 63 В2 | 550 | 3,6 | 2820 | 16 | 72 | 0,97 | 3,5 | 0,4 | 1,6 |
| АИРЕ 71 А2 | 750 | 6,9 | 2800 | 16 | 61 | 0,81 | 4,7 | 0,3 | 1,6 |
| АИРЕ 71 В2 | 1100 | 7,0 | 2760 | 30 | 72 | 0,99 | 4,7 | 0,3 | 1,5 |
| 2p = 4, синхронная частота вращения 1500 об/мин |
| АИРЕ 56 А4 | 120 | 1,30 | 1420 | 6 | 50 | 0,86 | 3,0 | 0,3 | 1,6 |
| АИРЕ 56 В4 | 180 | 1,65 | 1400 | 8 | 57 | 0,87 | 3,0 | 0,4 | 1,6 |
| АИРЕ 63 А4 | 250 | 2,1 | 1400 | 8 | 61 | 0,88 | 3,0 | 0,4 | 1,6 |
| АИРЕ 63 В4 | 370 | 2,9 | 1400 | 10 | 65 | 0,90 | 3,0 | 0,4 | 1,6 |
| АИРЕ 71 А4 | 550 | 3,7 | 1380 | 20 | 69 | 0,98 | 3,5 | 0,4 | 1,6 |

Схемы соединений на клеммной колодке двигателя

U1, U2 - выводы главной обмотки

Z1, Z2 - выводы вспомогательной обмотки

Габаритные, установочные и присоединительные размеры

Рис. 1. Электродвигатели монтажного исполнения – IM1081, IM1082.

Таблица 5. Габаритные, установочные и присоединительные размеры.

| Тип | Габаритные, установочные и присоединительные размеры, мм |
| --- | --- |
|  | L | LC | AC | HD | H | C | B | A | K | HA | E | EA | D | F | GD | GA |
| АИС56 | 189* | 210* | 120 | 141 | 56 | 36* | 71 | 90 | 5,8 | 7 | 20 | 20 | 9 | 3 | 3 | 10,2 |
| АИР56 | 203 | 230 | 120 | 141 | 56 | 36 | 71 | 90 | 5,8 | 7 | 23 | 23 | 11 | 4 | 4 | 12,5 |
| АИС63 | 212 | 239 | 120 | 148 | 63 | 40 | 80 | 100 | 7,0 | 7 | 23 | 23 | 11 | 4 | 4 | 12,5 |
| АИР63 | 227 | 261 | 135 | 154 | 63 | 40 | 80 | 100 | 7,0 | 7 | 30 | 30 | 14 | 5 | 5 | 16,0 |
| АИС71 | 236 | 270 | 135 | 162 | 71 | 45 | 90 | 112 | 7,0 | 7 | 30 | 30 | 14 | 5 | 5 | 16,0 |
| АИР71 | 272 | 316 | 165 | 179 | 71 | 45 | 90 | 112 | 7,0 | 9 | 40 | 40 | 19 | 6 | 6 | 21,5 |
| АИС80 | 272 | 316 | 165 | 188 | 80 | 50 | 100 | 125 | 10 | 9 | 40 | 40 | 19 | 6 | 6 | 21,5 |

* Для монтажных исполнений IM2081, IM2082, IM3081, IM3082 размеры следующие: L=198 мм, LC=219 мм, C=45 мм.

Таблица 6. Размеры фланцев FF (с гладкими отверстиями).

| Тип двигателя | Обозначение фланца | Размеры фланца для исполнений IM 2081, IM 3081, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | М | N | P | S | T | LA |
| АИС56 | FF 100 | 100 | 80 | 120 | 7 | 3,0 | 8 |
| АИС63, АИР56 | FF 115 | 115 | 95 | 140 | 10 | 3,0 | 10 |
| АИС71, АИР63 | FF 130 | 130 | 110 | 160 | 10 | 3,5 | 10 |
| АИС80, АИР71 | FF 165 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3,5 | 10 |

Рис. 2. Электродвигатели монтажного исполнения – IM2081, IM2082.

Рис. 3. Электродвигатели монтажного исполнения – IM2181, IM2182.

Рис. 4. Электродвигатели монтажного исполнения – IM3081, IM3082